## Slide 1
Dialogforum
Vandløbsregulativer
20. november 2018

## Slide 2
Vandløbsregulativer
Regulativer er en sammenskrivning af de gældende regler/forhold
Vandløbet kan ikke reguleres gennem en regulativrevision – kræver reguleringssag
Regulativer skal indeholde bestemmelser om:
  Kontrolmetoden
  Grødeskæring
  Administrative bestemmelser som fx sejlads, hegning, vanding, bræmmer mm.
Hovedregulativ:
  Beskriver alle de overordnede retningslinjer
Særregulativer:
  De specifikke retningslinjer for hvert vandløb

## Slide 3
Vandløbsregulativer
Skikkelse
Fordele:
Nemmere for lodsejer at kontrollere
Fastholder bundbrede og bundkote, anlæg
Ulempe:
Øget driftsudgifter
Svært at nå målopfylde
Vandføringsevne
Fordele:
Vandløbet kan have naturlig udvikling
Nødvendig for at nå målopfyldelse
Garanti for en evne til at afvande
Ulempe:
Sværere at kontrollere for lodsejere
Skikkelse/vandføringsevnen skal kun være overholdt i den grødefri periode.
Grødeskæring:
Fastsatte terminer, strømrendebreder

## Slide 4
Vandløbsvedligeholdelse
Q=M*I1/2*R2/3*A

## Slide 5
Vandløb hvor der ikke er krav til miljømål
  Her er det primære mål vandafledning
  Skikkelse eller vandføringsevne
Vandløb hvor der er krav til miljømål
  Vandføringsevne
Valg af regulativtype

## Slide 6
Udgangspunkt:
Målsat vandløb
Tidligere naturvandløb
Stor variation i vandløbets bredde og dybde
Vandløb og ådal er fredet
Valg af regulativtype: Vandføringsevne
Regulativ for Linding Å

## Slide 7
Regulativ for Linding Å
Kontrol ved 2 vandføringer og en hævning af bundkoten på 10 cm:
Vintermiddel: 18 l/s/km2
Vintermax: 40 l/s/km2
Grødeskæring: 2 gange

## Slide 8
Regulativ for Frøsig Thorlund bæk
Udgangspunkt:
Ikke målsat vandløb
Tidligere vandføringsevne
Valg af regulativtype: Skikkelse
Videreførelse af de gamle dimensioner
Grødeskæring: 1 gang

## Slide 9
Den videre proces:
Er fremlagt udvalget for Plan og Teknik
  Skal godkendes i Byrådet og sendes derefter i høring
Reguleringen for Linding Å sendes til fredningsnævnet med anmodning om dispensation fra fredningskendelsen
Endelig vedtagelse af regulativer og regulering
  4 ugers klagefrist
Vandløbsregulativer

## Slide 10
Efter vedtagelse af regulativerne i pilotprojektet evaluerer vi på tilbagemeldinger, form og proces
Udvalget for Plan og Teknik tager herefter stilling til det den videre proces med regulativrevisionen
Vandløbsregulativrevision